粉煤灰陶粒生产线建设项目

一、项目名称：粉煤灰陶粒生产线建设项目

二、申报单位：应县人民政府

三、申报单位概况：应县地处塞外高原，位于山西省境北部。面积1703平方公里，辖3镇9乡，人口33万。

四、项目概况：

（一）项目内容：

1、项目背景概况：粉煤灰陶粒是以粉煤灰为主要原料（80-95%），掺入一定量的胶结料和水，经计量、配料、加工成球，烧结烧胀而成的一种人造轻集料，具有容重轻、强度高、导热系数低、稳定性好等优良性能，用途十分广泛。该产品用于建筑和市政桥梁结构，可缩小构件截面尺寸，减轻荷载，节约钢材和其他材料用量，降低工程造价、加快施工进度；用于混凝土制品生产（墙板和砌块），可减少水泥用量、减轻重量、增加保温、隔声性能；粉煤灰陶粒混凝土具有隔热、抗渗、抗冲击、耐热、抗腐蚀等性能；可用作水的过滤剂、花卉的保湿载体和蔬菜无土栽培等；陶粒混凝土具有良好的耐火性能，可直接用于高温窑炉及烟囱的耐火内衬；陶粒因具有表面粗糙坚硬、耐磨、抗滑、抗冻融等特性用于筑路工程，可显著提高道路的抗滑性能，提高车辆行驶安全性。粉煤灰陶粒由于质轻、附加值较高，销售半径较大，因此经，本项目的目标市场定位于山西、陕西、内蒙古、河北、北京等地。

2、项目建设内容和规模：拟建设高强粉煤灰陶粒生产线1条，建设规模为10万m3/年。本项目将生产粉煤灰陶粒系列产品，其中7万m3粉煤灰建筑陶粒，粒径为5-16mm；2万m3陶粒砂，粒径为0-5mm；粉煤灰陶粒滤料1万m3。产品方案可根据市场调整。建设用地：约30亩；主要原、料材料消耗；粉煤灰7万吨；粘土0.8万吨；煤粉0.5万吨；装机容量：1200KW。

（二）项目投资估算：总投资2300万元，拟全部引资。

（三）项目配套条件：项目区内交通运输方便，且县政府为该项目提供通电、通水、通天然气等基础设施。

（四）项目市场预测及效益简析：年利税5000万元，投资回收期为4.2年。

五、项目进展情况：该项目符合国家、省产业政策，选址已经国土、环保、住建规划等部门初审认可。

六、拟引资方式：独资